# 电流变送器读书报告

##### 问：变送器的工作原理是什么？

答：变送器(transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。变送器的种类很多，用在工控仪表上面的悄陆变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等。

变送器工作原理如下：

变送器是中文名字，英文是：TRAN ITTER，顾名思义，变送器含有“变”和“送”之意。

1、所谓“变”，是指将各种从传感器来的物理量，转变为一种电信号。比如：利用热电偶，将温度转变为电势；利用电流互感器，将大电流转换为小电流。由于电信号最容易处理，所以，现代变送器，均将各种物理信号，转变成电信号。因此，说的变送器，通常都变陪运袭成了“电”。

2、所谓“送”，是指将各种已变成的电信号，为了便于其他仪表或控制装置接收和传送，又一次通过电子线路，将传感器来的电信号，统一化（比如4-20MA）。方法是通过多个运算放大器来实现。这种“变”+“送”，就组成了现代最常用的变送器。

- 3、如：SST3-AD 是一种将电流互感器的输出电流，转变成标准的4-20MA的电流变送器；再比如：SST4-LD，可以将重量传感器来的重量信号，转变芦兄成标准的4-20MA的重量变送器。

答：压力变送器工作原理

压力变送器感受压力的电器元件一般为电阻应变片，电阻应变片是一种将被测件上的压力转换成为一种电信号的敏感器件。电阻应变片应用最多的是金属电阻应变片和则裂和半导体应变片两种。金属电阻应变片又有丝状应变片和金属箔状应变片两种。

- 通常是将应变片通过特殊的黏合剂紧密地粘合在产生力学应变基体上，当基体受力发生应盯旦力变化时，电阻应变片也一起产唤闭生形变，使应变片的阻值发生改变，从而使加在电阻上的电压发生变化。

##### 问：温度变送器的工作原理是什么？以及用处有哪些？

- 答：温度变送器的工作原理和分类，因为感温元件品种繁多，其信号输出类型也多。为了便于自动化检测，所以对各种温度传感器的信号输出做了统一的规定，也就是为统一的4～20mA信号。为了使各种温度传感器的输出能统一为4~20MA的信号，所以用了温度变送器。利用温度变送器来使输入的各种电阻隐数和电势信号，变成了统一的4~20MA的电流信号，这就是温度变送器的由来。温度变送器完成测量信号的采集后转化成统一的4~20MA电流信号输出。同时还起隔离作用。按工作原理分类，主要是热敏元件的不同，有：热电偶，热电阻(金属)，和半导体热敏电阻一体化温度变送器将温度传感元件（热电阻或热电偶），与信号转换放大单元有机集成在一起，用来测量各种工艺过程中-200-1600℃范围内的液体、蒸汽及其它气体介质或固体表面的温度。它通常和显示仪表、记录仪表以及各种控制系统配套使用。 特 点：温度传感器温度影响产生电阻或电势效应，经转换产生一个差动电压信号。此信号经放大器放大，再经电压、电流变换，输出与量程相对应的 4-20mA的电流信号纳塌。热电偶一般用于中高温的测量，而热电阻主要是低温的测量。TTD室内数字温度变送器是用于室内环境温度检测和控制。采用高精度数字温度传感器，具有良好的灶茄首长期稳定性；多种输出方式可选，有过压及反接保护功能，有较高的可靠性和抗干扰能力；可配置继电器输出，能实现独立控制/报警功能。

- 答：温度变送器的工作原理:热电偶(或热电阻)的信号输入仪表后，经输人桥路转换成直流毫伏信号，该信号与负反馈信号比较后，经放大器调制放大到足够大，放大后的信号由输出变压器输出到检波放大器滤去交流后输出一个随输人温度信号变化的(0~10)mA的统一信号。温度变送器可以同燃搏各类热电偶、热电阻配合使用，将温度或温瞎段码差信号转换成统一的毫安信号，温度变送器再与调节器及执行器配合，可组成温度或温差的自动调节系统。磁敏电子双色液位计根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作。当被测容器中的液位升降时，液位计主导管中的浮子也随之升降，浮子内的磁钢通过磁耦合作用传递到现场显示盒内高精度电子感应元件磨哪，触发相应的数字电路，使LED双色发光管转换颜色。

- 答：将物理测量信号或普通电信号转换为标准电信号输出或能够以通讯协议庆罩方式输出的设备。温度变送器是将温度变量转换为可传送的标准化输出信号的仪表，主要用于睁租工业过程温度参数的测量和控制。电流变送器是将被测主回路交流电流转换成恒流环标准信号，连续输送到接收装置。温度电流变送器是把温度传感器的信号转变为电流信号，连接到二誉早闹次仪表上，从而显示出对应的温度。比如，图中该温度传感器的型号为PT100，那么温度电流变送器的作用就是把电阻信号转变为电流信号，输入仪表，显示温度。

##### 问：如何更换电压变送器，最好详细点，学习啊

答：电压变散亩送器有电压输出和电流输出的，有无源和有源的，但更换时要看输入电压是否一致，输出电压或电流是否和原来的一致，输入可用高电压的代替，但精度下降，输出是电流4~20MA的但仪表如果是1~5V的可加一个250欧电阻。更换前一定检查是否断电。电压变送器与传感器不同，电压传感器是交流直接变压输出的，而变送器如是有源的还要外部或仪表提供电源，还有的变送器是通讯晌伏输出的，直接可接仪表或计算机

- 电压变送器是宴掘携不能短路啊，同时接触一次端也危险，所以一定要断电

答：深圳市科立恒电子有限公司创建于2001年,是一家专业从竖岩事电量传感/变送器，数字仪表，信号采集系列研究、开发、生产、销售的高科技企业。公司拥有各类先进的器件检测、产品检测、试验开发的仪器设备，具有现代化的检测手段及优越的传感器生产环境，使公司具有年产30万只以上KCE系列产品丛橡的能力

电流变送器:

KCE-I全系列:

KCE-IJ03 单相交流电流变送器

KCE-IZ01 直流电流变送器

KCE-IJ31 三相交流电流变送器

KCE-V全系列:

KCE-VZ01 直流电压

KCE-VJ03交流电压

KCE-VJ32三相三线电压

KCE-VJ42三相四线电压

例如：KCE-VJ03-VB-D-D24

输入信号:0-400VAC

输出信号：4-20mADC

工作电源：DC24V

也就是如果你要选择一个电压变送器，就得知道你要测量的信号是多少，然后你需要的信号是多少，你系统最方便的电源是多少！

- 也就是输入变送器的电压，输出变送器的电压，给变送器提供电源，渗纤旁一般精度较高的变送器都是有源工作的

本文来源: https://www.lw19.cn/article/e718811d4d912bef90f30f5f.html